Architektonický ateliér 			, Námestie A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok

DOPLNOK

K  ÚZEMNÉMU  PLÁNU  MESTA

NÁMESTOVO

ČASTI

BREHY, ČERCHLE, PRIEMYSEL, VOJENSKÉ, NÁBREŽIE, PREDMOSTIE, SLANICA

NÁVRH

Záväzná časť

Obstarávateľ:

Mesto Námestovo, Mestský úrad v Námestove, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Architektonický ateliér GAM, Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok Ing. arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt

a kolektív SEPTEMBER 2001

Na akcii spolupracovali:

| - Vedenie úlohy, zhodnotenie územného potenciálu riešeného územia, výsledné syntézy rozvojových možností riešeného územia, vymedzenie regulatívov pre rozvoj, koordinácia spracovateľských postupov | Ing. arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt |
| --- | --- |
| - Návrh koncepčného riešenia a regulatívov | Ing. arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt |
|  | Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt |
| - Vyhodnotenie záberov PPF: | Ing. arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt |
| - Vyhodnotenie záberov LPF : | Ing. Peter Gažík |
| - Doprava : | Ing. Ján Mlynarčík |
| - Vodné hospodárstvo : | Ing. Stanislav Valčo |
| - Elektrifikácia a dátové rozvody: | Ing. Anton Gallas |
| - Plyn : | Ing. Stanislav Hošala |
| - Grafické práce : | Ing. Zuzana Krafčíková, Mgr. Art. Ivan Hrčka, Zuzana Takáčová, Mária Kocúrová, Mária Hatňanková |

OBSAH:

1.	Úvod	3

2.	 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb,	3

2.1.	Regulatívy funkčných plôch.	4

2.1.1.	§1 Plochy občianskej vybavenosti centrálnych častí	4

2.1.2.	§2 Polyfunkčné plochy bývania a občianskej vybavenosti v bytových domoch.	4

2.1.3.	§3 Polyfunkčné plochy občianskej vybavenosti a bývania v rodinných domoch.	4

2.1.4.	§4 Obytné plochy rodinných domov.	4

2.1.5.	§5 Plochy mestského priemyslu.	4

2.1.6.	§6 Plochy extenzívneho terciéru	5

2.1.7.	§7 Plochy výroby sekundárneho sektoru ( výroba veľkokapacitná).	5

2.1.8.	§8 Funkčný rekreačný priestor RP1.	5

2.1.9.	§9 Funkčný rekreačný priestor RP2.	5

2.1.10.	§10 Funkčný rekreačný priestor RP3.	5

2.1.11.	§11 Funkčný rekreačný priestor RP4.	6

2.1.12.	§12 Funkčný rekreačný priestor RP5.	6

2.2.	Regulatívy priestorovej formy	7

2.2.1.Uličná zástavba nízkopodlažná	7

2.2.2.Uličná zástavba strednopodlažná	7

2.2.3.Solitérna zástavba nízkopodlažná	7

2.2.4.Solitérna zástavba strednopodlažná	7

2.2.5.Solitérna zástavba vysokopodlažná	8

2.2.6.Dominantné objekty siluetárnej, alebo priestorovej povahy	8

2.3.	Poznámky:	8

3.	Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,	9

3.1.	Regulatívy dopravy	9

3.2.	Regulatívy vodného hospodárstva a kanalizácie	10

3.3.	Regulatívy rozvodov elektrickej energie a dátových rozvodov	11

3.4.	Regulatívy rozvodov plynu	13

4.	Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok,	14

5.	Regulatívy ochrany životného prostredia,	14

6.	Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,	14

7.	Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby,	15

8.	Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,	16

9.	Zoznam verejnoprospešných stavieb,	16

10.	 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.	23

## 1.	Úvod

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení Zákona č. 237/2000 Z.z. súčasťou územného plánu je záväzná časť. Záväzná časť Doplnku územného plánu mesta Námestovo, časti Brehy, Čerchle, Vojenské, Nábrežie, Predmostia a Slanica je stanovená pre riešené časti mesta.

Pôvodné Smernice pre územný rozvoj  z júna 1983, ktoré sú súčasťou Územného plánu sídelného útvaru mesta Námestovo,  platia spolu s územnoplánovacou dokumentáciou.

V súčasnosti platia aj Smernice pre územný rozvoj z novembra 1983, ktoré sú súčasťou ÚPN-Z komplexného strediska CR Oravská priehrada – Námestovo, časti CMZ – Námestovo a Vojenské.

Tieto dva dokumenty sa prehodnotia aktualizáciou Územného plánu sídelného útvaru Námestovo, ktorú je potrebné vypracovať do roku 2005.

## 2.	 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb,

Doplnok k územného plánu mesta Námestovo dokumentuje predstavu formulovania hmotovo - priestorovej  štruktúry jednotlivých zón mesta Námestovo na v súčasnosti nezastavaných plochách, ich prevádzky, zásad  funkčného  využitia, charakteru urbanistickej kompozície, dotváranie jednotlivých priestorov a spolupôsobenie prírodných faktorov v súlade so zadaním.

Priestorovo sa zastavané územie mesta Námestova sa delí na päť urbanistických okrskov: CMZ, Brehy, Čerchle, Priemysel a Slanická Osada.

Centrálna mestská zóna (nie je predmetom riešenia) je lokalizovaná v tangenciálnej polohe s cestou I. triedy I/78, ktorá vedie po južnom okraji zastavaného územia mesta Námestovo a oddeľuje centrálnu mestskú zónu od  riešenej rekreačnej zóny Nábrežie(E).

Na severozápadnom okraji ako pokračovanie jestvujúcej obytnej zóny Brehy sa nachádza riešená zóna Brehy(A).

Severne od okraja zastavaného územia mesta jestvujúcu individuálnu bytovú výstavbu Čerchle rozširuje riešená zóna Čerchle(B) s obytnou funkciou.

Pokračovaním zóny Čerchle východným smerom sa rozšíri jestvujúci priemysel o navrhovanú zónu Priemysel(C), ktorá na východe prechádza do rekreačno-obytnej zóny Vojenské(D) a následne do zóny Nábrežie.

Pokračovaním rekreačného priestoru mesta je riešená zóna Predmostie(F) a zóna Slanica(G) lokalizovaná na južnom brehu Oravskej priehrady.

Základné delenie riešeného územia je na zóny. Samotné riešené územie je členené v rámci zóny na základné územno-priestorové časti (ÚPČ). Sú to menšie celky, pre ktoré je možné stanoviť jednotné regulačné princípy stavebného rozvoja a vymedziť základné podmienky pre využitie územia. V skutočnosti tieto ÚPČ predstavujú urbanistickú plochu spravidla ohraničenú komunikáciami.

Pre každú takúto časť je v tabuľkovej prílohe stanovený súčasná funkcia, doporučený spôsob funkčného využitia (prevládajúca funkcia) nezáväzného charakteru a funkčné využitie, ktoré sa v danej časti zakazuje (neprípustná funkcia). Ďalšia časť tabuľky dokumentuje priestorové regulatívy a parciálne regulatívy, špecifické pre jednotlivú územno-priestorovú časť.  Posledný uvádzaný regulatív je regulatív postupnosti využívania územia.

Prehľad jednotlivých územno-priestorových častí:

### Regulatívy funkčných plôch.

### §1	Plochy občianskej vybavenosti centrálnych častí

- Preferencia občianskej vybavenosti nadmestského významu.

- Funkcie základnej občianskej vybavenosti lokalizovať len do rozsahu urbanistických ukazovateľov pre počet obyvateľov príslušnej urbanizačnej plochy. Pod základnou vybavenosťou sa rozumejú bežné potravinárske obchody vrátane špecializovaných na určité komodity a hostince.

- Vylúčenie činností primárnej a sekundárnej výroby

- Neverejný terciér a bývanie v týchto funkčných priestoroch môžu byť lokalizované len od druhých nadzemných podlaží v častí domov priliehajúcich do priestoru ulice.

- Z hľadiska proporcií funkčnej skladby spravidla prevažuje funkcia občianskej vybavenosti nad funkciou bývania a neverejného terciéru.

### §2	Polyfunkčné plochy bývania a občianskej vybavenosti v bytových domoch.

- Z hľadiska proporcií funkčnej skladby spravidla prevažuje funkcia bývania nad funkciou občianskej vybavenosti.

- Funkcia občianskej vybavenosti sa zriaďuje predovšetkým v parteri domov.

- Negatívne účinky vybavenosti na obytný komfort sa posudzujú ako konfliktný prvok v prospech funkcie bývania.

- Výstavba garáži na pozemkoch, ktoré sú v majetku mesta, je možná iba za podmienky, že zastavaná plocha garáže nezmenší plošný rozsah obytnej zelene a plôch ihrísk. Garáže môžu byť riešené jedine ako prízemné, alebo zapustené do terénu.

- Na voľných nezastavaných plochách, mimo plôch komunikácií a odstavných stáni sa zriaďuje vysoká a nízka zeleň, detské ihriská a odpočinkové plochy s drobnou architektúrou.

### §3	Polyfunkčné plochy občianskej vybavenosti a bývania v rodinných domoch.

- V parteri rodinných domov, alebo na pozemkoch rodinných domov je možné zriaďovať funkcie občianskej vybavenosti.

- Negatívne účinky občianskej vybavenosti na obytný komfort sa neposudzujú vo vzťahu k bývaniu  ako konfliktný prvok.

- Na vyznačených plochách je možné realizovať objekty občianskej vybavenosti bez kombinácie s bývaním, alebo polyfunkčné bytové domy.

### §4	Obytné plochy rodinných domov.

- V parteri rodinných domov, alebo na pozemkoch rodinných domov je možné zriaďovať funkcie občianskej vybavenosti. Jej negatívne účinky na obytný komfort sa však  posudzujú ako konfliktný prvok v prospech funkcie bývania.

- V rodinných domoch je možné zriaďovať funkcie rekreačného ubytovania s podávaním stravy pre ubytovaných.

### §5	Plochy mestského priemyslu.

- Technologický proces výroby nesmie mať žiadne negatívne účinky na životné prostredie.

- Technológia výroby musí mať taký charakter, aby sa dala rozložiť do viacerých podlaží a jej intenzifikácia, ktorej dôsledkom je zväčšenie úžitkovej plochy, musí byť riešená vo vertikálnom smere.

- Nákladná doprava viazaná na výrobu nesmie byť konfliktným prvkom vo vzťehu k ostatným mestotvorným funkciám.

### §6	Plochy extenzívneho terciéru

- Preferencia komodít v tejto funkčnej kategórií:

- Veľkoobchod a veľkosklady prípadne s predajom

- Medzinárodný obchod

- Finančníctvo a finančné inštitúcie

- firemná administratíva

- služby všetkých druhov

### §7	Plochy výroby sekundárneho sektoru ( výroba veľkokapacitná).

- Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov škodlivých látok do ovzdušia.

### §8	Funkčný rekreačný priestor RP1.

- Možnosť výstavby individuálnych  ubytovacích zariadení do maximálnej zastavanej plochy 80 m2. Jestvujúce objekty je možné dostavať na tento rozmer.

- Možnosť výstavby pohostinských a odbytových reštauračných zariadení všetkých druhov.

- Možnosť výstavby komplementárnej občianskej obchodnej vybavenosti k zariadeniam cestovného ruchu.

- Možnosť výstavby športovo rekreačných zariadení druhov vhodných do danej lokality

- Urbanizáciou sa nesmie negovať jestvujúca vysoká zeleň a zástavba nemôže byť vyššia ako existujúca vysoká zeleň.

- Z hospodárskych činností je možné vykonávať len činnosti súvisiace s lesným hospodárstvom a využívaním lúk na kosenie a pasenie. Pri ich vykonávaní nemôže byť narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia. Objekty súvisiace s hospodárskou činnosťou sú akceptovateľné iba ako komplementárne s rekreačnou funkciou.

- Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením.

### §9	Funkčný rekreačný priestor RP2.

- Možnosť výstavby ubytovacích zariadení všetkých druhov s vylúčením individuálnych chát.

- Možnosť výstavby pohostinských a odbytových reštauračných zariadení všetkých druhov.

- Možnosť výstavby komplementárnej občianskej obchodnej vybavenosti k zariadeniam cestovného ruchu.

- Možnosť výstavby športovo rekreačných zariadení druhov vhodných do danej lokality

- Urbanizáciou sa nesmie negovať jestvujúca vysoká zeleň a zástavba môže byť vyššia ako existujúca vysoká zeleň.

- Z hospodárskych činností je možné vykonávať len činnosti súvisiace s lesným hospodárstvom a využívaním lúk na kosenie a pasenie. Pri ich vykonávaní nemôže byť narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia. Objekty súvisiace s hospodárskou činnosťou sú akceptovateľné iba ako komplementárne s rekreačnou funkciou.

- Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením.

### §10	Funkčný rekreačný priestor RP3.

- Možnosť výstavby ubytovacích zariadení všetkých druhov s minimálnym zastúpením individuálnych chát. Prevažuje zástavba penziónov s minimálne 12 lôžkami pre voľný cestovný ruch.

- Možnosť výstavby pohostinských a odbytových reštauračných zariadení všetkých druhov.

- Možnosť výstavby komplementárnej občianskej obchodnej vybavenosti k zariadeniam cestovného ruchu.

- Možnosť výstavby športovo rekreačných zariadení druhov vhodných do danej lokality

- Urbanizáciou sa nesmie negovať jestvujúca vysoká zeleň.

- Z hospodárskych činností je možné vykonávať len činnosti súvisiace s údržbou perkových úprav využívaním lúk na kosenie a pasenie. Pri ich vykonávaní nemôže byť narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia. Objekty súvisiace s hospodárskou činnosťou sú akceptovateľné iba ako komplementárne s rekreačnou funkciou.

- Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem ubytovacích zariadení mobilného charakteru (autocampingy).

### 2.1.11.	§11	Funkčný rekreačný priestor RP4.

Možnosť výstavby

- športovo rekreačnej vybavenosti,

- turistických prístreškov (aj uzavretých),

- drobných občerstvovacich zariadení do 16 m2, s predajom cez okienko

- mobiliáru drobnej turistickej architektúry všetkých druhov

- prírodných amfiteátrov, piknikových plôch

- športových plôch

- spevnených turistických chodníkov a komunikácií

- Z hospodárskych činností je možné vykonávať len činnosti súvisiace s lesným hospodárstvom a využívaním lúk na kosenie a pasenie. Pri ich vykonávaní nemôže byť narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia. Objekty súvisiace s hospodárskou činnosťou sú akceptovateľné iba ako komplementárne s rekreačnou funkciou.

### §12	Funkčný rekreačný priestor RP5.

Možnosť výstavby

- mobiliáru drobnej turistickej architektúry

- otvorených turistických prístreškov

- spevnených turistických chodníkov a spevnených komunikácií pre peších a obsluhu so segmentovaným povrchom.

- Realizácia ostatných architektonických prvkov a stavieb na športové, turistické a rekreačné účely mimo uvedených nie je možná.

- Z hospodárskych činností je možné vykonávať činnosti súvisiace s lesným hospodárstvom a využívaním lúk na kosenie a pasenie. Pri ich vykonávaní nemôže byť narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia.

### Regulatívy priestorovej formy

### 2.2.1.Uličná zástavba nízkopodlažná

- homogénna zástavba zložená z aditívne radených článkov, priečne vzájomne hmotovo a pozemkovo diferencovaných, situovaných podľa stavebnej čiary vymedzujúcej hranicu dovolených (legislatívnych) stavebných aktivít s požiadavkou na orientáciu fasády.

- Uličná čiara, ktorá vymedzuje hranice medzi verejnými a súkromnými priestormi, je prístupná z verejného priestranstva.

- Priestor medzi uličnou čiarou a stavebnou čiarou sa neoddeľuje umelým oplotením. Je možné akceptovať vegetačné oplotenie z miestne vhodnej flóry.

- Uličná zástavba ako druh zástavby pevne formujúci priestor či už spôsobom ohradenia v polohe stavebnej čiary medzi objektami (uličná zástavba extenzívna), alebo samotnými objektami (uličná zástavba intenzívna).

- podlažnosť do 3 nadzemných podlaží

### 2.2.2.Uličná zástavba strednopodlažná

- homogénna zástavba zložená z aditívne radených článkov, priečne vzájomne hmotovo a pozemkovo diferencovaných, situovaných podľa stavebnej čiary vymedzujúcej hranicu dovolených (legislatívnych) stavebných aktivít s požiadavkou na orientáciu fasády.

- Uličná čiara, ktorá vymedzuje hranice medzi verejnými a súkromnými priestormi, je prístupná z verejného priestranstva.

- Priestor medzi uličnou čiarou a stavebnou čiarou sa neoddeľuje oplotením.

- Uličná zástavba strednopodlažná ako druh zástavby pevne formujúci priestor samotnými objektami. (zástavba viac ako dvoch sekcií bytových domov)

- podlažnosť od 4do 8 nadzemných podlaží

### 2.2.3.Solitérna zástavba nízkopodlažná

- hmotovo priestorová štruktúra  zložená zo samostatných prvkov, vzájomne hmotovo a pozemkovo diferencovaných, situovaných podľa stavebnej čiary vymedzujúcej hranicu dovolených (legislatívnych) stavebných aktivít.

- Uličná čiara vymedzuje hranice medzi verejnými a súkromnými priestormi, je prístupná z verejného priestranstva.

- Priestory sa neoddeľujú umelým oplotením okrem bezpečnostných dôvodov pri zariadeniach technickej vybavenosti, športových plochách ktorých charakter si to vyžaduje a priestory mobilných ubytovacích zariadení.

- podlažnosť do 3 nadzemných podlaží

### 2.2.4.Solitérna zástavba strednopodlažná

- hmotovo priestorová štruktúra  zložená zo samostatných prvkov, vzájomne hmotovo a pozemkovo diferencovaných, situovaných podľa stavebnej čiary vymedzujúcej hranicu dovolených (legislatívnych) stavebných aktivít.

- Uličná čiara vymedzuje hranice medzi verejnými a súkromnými priestormi, je prístupná z verejného priestranstva.

- Priestory sa neoddeľujú žiadnym oplotením.

- podlažnosť od 4 do 8 nadzemných podlaží

### 2.2.5.Solitérna zástavba vysokopodlažná

- hmotovo priestorová štruktúra  zložená zo samostatných prvkov, vzájomne hmotovo a pozemkovo diferencovaných, situovaných podľa stavebnej čiary vymedzujúcej hranicu dovolených (legislatívnych) stavebných aktivít.

- Uličná čiara vymedzuje hranice medzi verejnými a súkromnými priestormi, je prístupná z verejného priestranstva.

- Priestory sa neoddeľujú žiadnym oplotením.

- podlažnosť od 8 nadzemných podlaží

### 2.2.6.Dominantné objekty siluetárnej, alebo priestorovej povahy

- Takto sú definované polohy a objekty v priestorovej štruktúre prostredia významné pre polohovú a priestorovú orientáciu návštevníkov prostredia.

- V koncepcií štruktúry priestorov a prostredia majú okrem orientačného významu aj kompozično výtvarný význam – dominantné významné a výrazové pôsobenie v objektovej štruktúre mestského priestoru (v polohe urbanistického interiéru) a mestského prostredia (v polohe siluetárneho mesta).

### 2.3.	Poznámky:

Podlažnosť – v ponímaní tejto práce chápeme ako sumu všetkých nadzemných podlaží mimo strešnej konštrukcie, alebo ustúpeného podlažia.

Nadzemné podlažie – je také podlažie, ktoré sa minimálne 2/3 svojej podlažnej plochy nachádza nad, alebo na úrovni prislúchajúceho upraveného terénu verejného priestoru, pričom priemerná konštrukčná výška je maximálne 3,30 m. Tu treba rozumieť že priemerná konštrukčná výška  sa stanovuje ako pomôcka pre výpočet maximálnej výšky objektu ako súčin uvedenej maximálnej podlažnosti a priemernej konštrukčnej výšky. Napríklad pri štyroch podlažiach je to 13,2 m, čiže je tu možné postaviť objekt vysoký max. 13,2 m (korunná rímsa).

Ustúpené podlažie – je spôsob ukončenia objektu (alternatíva strešnej konštrukcie). konštrukčná výška ustúpeného podlažia sa stanovuje maximálne na 3,3 m, pričom odstup od hrany fasády objektu musí byť väčší, minimálne totožný s konštrukčnou výškou takéhoto podlažia.

## 3.	Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,

### 3.1.	Regulatívy dopravy

BREHY(A)

- dopravne napojiť riešenú zónu na obslužnú komunikáciu obytného súboru Brehy , prezentovanú ulicou Severná, priesečnou križovatkou s trasou Ac vo funkčnej triede C2, kategórie MO 12/40, ktorá perspektívne bude prepájať Brehy a obytnú zónu Čerchle,

- zrealizovať trasy Aa, Ab a Ad ako obojsmerné obslužné komunikácie funkčnej triedy C3, kategórie MO 8/40,

- vybudovať hromadné garáže (150 miest ),

- zrealizovať parkovisko pri objektoch občianskej vybavenosti a pri objektoch hromadnej bytovej výstavby,

- zrealizovať odlučovače ropných látok,

ČERCHLE(B)

- dopravne napojiť riešenú zónu na obslužnú komunikáciu obytného súboru Čerchle , prezentovanú ulicou Okružná, cez tri stykové križovatky,

- zrealizovať trasu Bb vo funkčnej triede C2, kategórie MO 12/40, ktorá bude tvoriť základnú diagonálnu kostru dopravného systému obytnej zóny Čerchle,

- zrealizovať trasy Ba, Bc, Bd, Be, Bf, Bg, Bh, Bi, Bj, Bk a Bl ako obojsmerné obslužné komunikácie funkčnej triedy C3, kategórie MO 8/40.

- zrekonštruovať cestu SNP a Na Poľanu,

- zrealizovať parkovisko pri objektoch občianskej vybavenosti,

- zrealizovať odlučovače ropných látok,

PRIEMYSEL( C )

- prepojiť zónu Čerchle a zónu Priemysel v trase Bb – Cf , pokračovaním v trase Ce  (funkčná trieda C2, kategória MO 12/40) v prepojení na cestu I/78, ktorá je hlavnou dopravnou trasou zóny,

- cestu I/78  výhľadovo zrealizovať vo funkčnej triede B2, kategórie MO 16,5/60,

- v zóne Priemysel zrealizovať na ceste I/78 dve malé okružné križovatky s polomerom vodiaceho prúžku R = 12 m, šírkou jazdného pruhu 6,0 m,

-  zrealizovať obslužné komunikácie vo východnej  i západnej časti od cesty I/78,

- zrealizovať lesnú cestu  okolo ochranného lesa v časti zóny severovýchodne od Michalovskéhopotoka (prístup k lesu z hľadiska hospodárenia v lese),

- zrealizovať zastávku SAD pred areálom Punch,

- zrealizovať cyklistickú trasu v šírke 3,0 m pozdĺž cesty I/78 a pešieho chodníka,

- parkovanie bude riešené v rámci navrhovaných modulov  odstavovaním na vlastných pozemkoch,

- zrealizovať odlučovače ropných látok,

VOJENSKÉ (D)

- napojenie zóny na cestu I/78 zrealizovaním malej okružnej križovatky,

- cestu I/78 rozšíriť v tejto časti na štvorpruhovú,

- zrealizovať trasy Da, Db, Dd ako hlavné komunikačné trasy vo funkčnej triede C2, kategórie MO 12/40 a trasu Dc vo funkčnej triede C3, kategórie MO 12/40,

- zrealizovať ostatné komunikačné trasy podľa návrhu,

- zrealizovať cyklistickú trasu pozdĺž cesty I/78,

- dobudovať a udržovať náučný chodník okolo vodnej plochy Oravskej priehrady,

- zrealizovať navrhované parkoviská,

- zrealizovať odlučovače ropných látok,

NÁBREŽIE(E)

- zrealizovať malú okružnú križovatku pred hotelom Magura,

- rozšíriť autobusovú stanicu a zrealizovať parkoviská pred Marínou a pred Policajnou stanicou,

- zrealizovať parkoviská pred navrhovaným obchodným domom a tržnicou,

- zrealizovať parkoviská pozdľž cesty I/78 popri objektoch vyššej občianskej vybavenosti a rekreačných objektov,

- zrealizovať komunikáciu v trase pôvodnej cesty na Slanický ostrov,

- zrealizovať odlučovače ropných látok,

PREDMOSTIE (F)

- zrealizovať napojenie zóny na cestu II/520 zrekonštruovaním jestvujúcej poľnej cesty k vodojemu na trasu funkčnej triedy C3, kategórie MOK 7,5,

- zrealizovať prepojenie tejto trasy s cestou vedúcou na jestvujúce parkovisko firmy Punch,

- zrealizovať parkoviská pred prevádzkovým objektom Lyžiarskeho areálu Magurka so sedačkovou lanovkou,

- zrealizovať prístupovú cestu k lodenici,

- zrealizovať cyklistický chodník pozdĺž jestvujúceho pešieho chodníka,

- zrealizovať odlučovače ropných látok,

SLANICA (G)

-dopravné napojenie jednotlivých územnopriestorových častí zabezpečujú stykové križovatky, ktoré je potrebné prehodnotiť vzhľadom na oblúky a rozhľad,

- zrekonštruovať dopravné trasy v celej zóne podľa navrhovanej kategorizácie,

- zrekonštruovať a doplniť pešie trasy a zjazdné chodníky,

- zrealizovať cyklistický chodník pozdĺž jestvujúceho pešieho chodníka,

- dobudovať pešie trasy okolo vodnej plochy Oravskej priehrady,

- zrealizovať odlučovače ropných látok,

### 3.2.	Regulatívy vodného hospodárstva a kanalizácie

Rozvod pitnej vody

- zásobovanie pitnou vodou zabezpečiť zrealizovaním rozvodov z jestvujúcich vodojemov, kapacita jestvujúcich vodojemov je vyhovujúca  aj pre výhľadové napojenie všetkých riešených zón,

- výhľadovo napojiť jestvujúci aj výhľadový stav zóny Slanica(G) na OSV s využitím jestvujúcej akumulácie mesta Námestovo,

- zóna Brehy(A) bude zásobovaná z AT – stanice vybudovaním osobitnej rozvodnej siete po hranicu tlakového pásma 683,0 m.n.m.,

- časť objektov zóny Čerchle (B) bude zásobovaná z AT – stanice vybudovaním osobitnej rozvodnej siete po hranicu tlakového pásma 645,0 m n.m., AT – stanica sa vybuduje v areály jestvujúceho VDJ 2x1000 m3

- všetky nové veličiny ( spotreba vody, prítok, odber vody) merať a vyhodnocovať na centrálnom dispečingu OSV Dolný Kubín,

Splášková kanalizácia

- vo výhľade sa predpokladať s intenzifikáciou ČOV Námestovo a pripojením splaškových vôd z obytných a rekreačných lokalít Námestovo + obce v povodí Polhoranky	+ obce v povodí Bielej Oravy +  zóna Priemysel,

- pre nárast EO na ČOV je nutné následné rozšíriť plochy areálu ČOV v šírke cca 15 m na juh a 15 m na východ od jestvujúceho oplotenia a následne tiež rozšíriť ochranné pásmo ČOV,

- pripojenie výhľadového stavu zóny Slanica (G) si vyžaduje rekonštrukciu jestvujúcej kanalizácie, intenzifikáciu jestvujúcej čerpacej stanice, rekonštrukciu jestvujúceho výtlaku a intenzifikáciu jestvujúcej ČOV lokalite pod priehradou v K.Ú. Štefanov

Dažďová kanalizácia

- pre odvedenie dažďových vôd zo spevných plôch sa navrhuje dažďová kanalizácia s vyústením do recipientov (Oravská priehrada, potok Michalovka a miestne potoky) s predradeným čistením v zostavách lapačov ropných látok,

- navrhovaná stavba rekonštrukcie kanalizácie v Námestove ( zóna Nábrežie ) je v súčasnosti posudzovaná len s ohľadom na prítok splaškových vôd z obcí v povodí rieky Biela Orava,

Bezpečnosť a životné prostredie

- v spolupráci s pracovníkmi ochrany prírody označiť stromy, ktoré bude prípadne nutné odstrániť a v prípade nevyhnutného  výrubu postupovať podľa vyhlášky zák. NR SR č.287/94 Zb. z.  a Vyhl. MK SR č.149/80 o ochrane stromov rastúcich mimo lesa,

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia  a vodných tokov, ochrane životného prostredia,

- zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkop rýh a jám a označiť výstražnými nápismi,

- čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na  obslužnú komunikáciu,- všetky zemné práce a trasy potrubí realizovať citlivo najmä s ohľadom na existujúce lesné porasty,

v maximálne možnej miere minimalizovať výrub lesných a iných porastov, t.j. v prípade potreby realizovať zemné  práce aj ručne,

### 3.3.	Regulatívy rozvodov elektrickej energie a dátových rozvodov

BREHY(A)

- vzdušnú VN prípojku pre TS Kotolňa v zóne Brehy bude potrebné demontovať, lebo zasahuje do plánovanej výstavby,

- vybudovať dve nové TS napojené káblom na existujúcu okružnú vzdušnú VN linky č. 1303,

- objekty budú na el. energiu pripájané zo sekundárnej kábelovej NN siete, ktorá bude kábelová, mrežová, napájaná piatimi TS,

- sekundárne rozvody umiestňovať v chodníkoch a zelených pásoch jednotlivých ulíc, v súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami,

- v trasách NN rozvodov položiť káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete, ako aj káble ozvučenia mestského rozhlasu,

- nové komunikácie budú osvetľované sústavou mestského vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatného rozvádzača RVO, prepojeného s regulačným systémom mesta, stožiarové svietidlá budú opatrené energeticky úspornými výbojkami,  rozvody budú v trase kábelových NN rozvodov.

ČERCHLE(B)

- existujúce vzdušné VN linky č.1300 a 1301 je potrebné demontovať, spolu s úsekovými odpínačmi a prechodovými stožiarmi pri ZŤS,

- vybudovať tri nové TS a ďalšie dve budú na hranici v časti Priemysel,

- demontovaná dvojlinka č. 1300 a 1301 bude nahradená novým dvojitým vzdušným vedením, ktoré bude pokračovať súbežne s okružným vedením č.1303 a bude ukončené v novej rozvodni 110 kV pri firme PUNCH, linka bude slúžiť na prepojenie dvoch rozvodní 110 kV (Námestovo a Vavrečka).

- v trasách NN rozvodov budú položené káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete, ako aj káble ozvučenia mestského rozhlasu,

- nové komunikácie budú osvetľované sústavou mestského vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatného rozvádzača RVO, prepojeného s regulačným systémom mesta, stožiarové svietidlá budú opatrené energeticky úspornými výbojkami,  rozvody budú v trase kábelových NN rozvodov

PRIEMYSEL( C )

- vybudovať dvadsať nových  kioskových TS a dve existujúce stožiarové TS nahradit kioskovými TS,

- zdemontovať vzdušnú VN linku do zóny Vojenské,

-celkové napojenie káblovej VN siete bude smerované do novej navrhovanej rozvodne 110 kV, situovanej oproti areálu PUNCH, vľavo od cesty I/78, smer Klin,

- v trasách NN rozvodov budú položené káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete, ako aj káble ozvučenia mestského rozhlasu,

- nové komunikácie budú osvetľované sústavou mestského vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatného rozvádzača RVO, prepojeného s regulačným systémom mesta, stožiarové svietidlá budú opatrené energeticky úspornými výbojkami,  rozvody budú v trase kábelových NN rozvodov

VOJENSKÉ (D)

- vybudovať tri nové kioskové TS, ktoré budú napojené novým kábelovým VN rozvodom, ktorý naväzuje na existujúci rozvod pri TS 481 (Osob. škola), zaslučkovaný bude cez TS SSE,

-terajšia vzdušná prípojka VN bude demontovaná, aby uvolnila miesto novej zástavbe,

- v trasách NN rozvodov budú položené káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete, ako aj káble ozvučenia mestského rozhlasu,

- nové komunikácie budú osvetľované sústavou mestského vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatného rozvádzača RVO, prepojeného s regulačným systémom mesta, stožiarové svietidlá budú opatrené energeticky úspornými výbojkami,  rozvody budú v trase kábelových NN rozvodov

NÁBREŽIE(E)

- vybudovať tri nové kioskové TS. Napojené budú novým kábelovým VN rozvodom, ktorý naväzuje na existujúci rozvod pri TS 481 (Osob. škola), zaslučkovaný bude cez TS SSE,

- v trasách NN rozvodov budú položené káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete, ako aj káble ozvučenia mestského rozhlasu,

- nové komunikácie bude osvetľovaná sústavou mestského vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatného rozvádzača RVO, prepojeného s regulačným systémom mesta, stožiarové svietidlá budú osadené energeticky úspornými výbojkami,  rozvody budú v trase kábelových NN rozvodov

PREDMOSTIE (F)

- vybudovať jednu TS v Skicentre a dve existujúce stožiarove TS podľa potreby výstavby zrekonštruovať,

- nová TS bude napojená novým kabelovým VN prívodom zo vzdušnej VN linky. Kábel bude zokruhovaný privedením a zapojením v TS ZVT cca 500 m,

- v trasách NN rozvodov budú položené káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete, ako aj káble ozvučenia mestského rozhlasu,

- nové komunikácie budú osvetľované sústavou mestského vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatného rozvádzača RVO, prepojeného s regulačným systémom mesta, stožiarové svietidlá budú opatrené energeticky úspornými výbojkami,  rozvody budú v trase kábelových NN rozvodov

SLANICA (G)

- navrhujeme vybudovať jednu novú stožiarovú TS, osadenú na stožiari existujúcej vzdušnej VN linky , v časti G 01 a G 02 . Šesť existujúcich TS podľa potreby výstavby rekonštruovať,

- v blokoch G 10 až G 13 bude demontované vzdušné VN vedenie, z dôvodu terajšej a plánovanej výstavby. Vedenie bude nahradené novým káblovým  vedením, v dĺžke cca 900 m. Kábel bude slučkovo napájať exist. murovanú TS SOU,

- v trasách NN rozvodov budú položené káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete, ako aj káble ozvučenia mestského rozhlasu,

- nové komunikácie budú osvetľované sústavou mestského vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatného rozvádzača RVO, prepojeného s regulačným systémom mesta, stožiarové svietidlá budú opatrené energeticky úspornými výbojkami,  rozvody budú v trase kábelových NN rozvodov

### Regulatívy rozvodov plynu

Mesto Námestovo je už v sučasnom období plynofikované zemným plynom z VTL DN 200           plynovodu v tlakovaj hladine 4 MPA /Dolný Kubín-Nižná-Námestovo/,napojeného na plynovod Severné Slovensko DN 500 PN 6,4 MPa

BREHY(A)

- napojiť na jestvujúce a navrhované plynárenské zariadenia v meste, v uvedenom súbore je osadená RS 3000 ktorú po vyťažení jej kapacity, bude potrebné zvýšiť na výkon 5-8 tis m3/zóna

- vybudovať miestne STL rozvody plynu

- vybudovať prípojky k jednotlivým objektom resp. odberateľom podľa postupu výstavby

ČERCHLE(B)

- prepojiť na riešenú časť  - zónu Priemysel v napojovacích bodoch a napojenie na mesto na ulici Okružná

- vybudovať miestne STL rozvody plynu

- vybudovať prípojky k jednotlivým objektom resp. odberateľom podľa postupu výstavby

PRIEMYSEL( C )

- zónu Priemysel napojiť na prepojovací plynovod RS - mesto a RS - priemysel.

- vybudovať miestne STL rozvody plynu

- vybudovať prípojky k jednotlivým objektom resp. odberateľom podľa postupu výstavby

VOJENSKÉ (D)

- zónu Vojenské napojiť v bodoch A a B na plynovody -mesto a navrhované prepojenie v časti D1 pri SAD.

- vybudovať miestne STL rozvody plynu

- vybudovať prípojky k jednotlivým objektom resp. odberateľom podľa postupu výstavby

NÁBREŽIE(E)

- zónu  Nábrežie napojiť na plynofikáciu časti mesta v napojovacích bodoch X a Y za št.cestou I/78.

- vybudovať miestne STL rozvody plynu

- vybudovať prípojky k jednotlivým objektom resp. odberateľom podľa postupu výstavby

PREDMOSTIE (F)

- zónu Predmostie a zónu Slanica prepojiť na plynovod od obce Vavrečka s pokračovaním a riešením týchto zón s výhľadom pre napojenie - Prístav.

- vybudovať miestne STL rozvody plynu

- vybudovať prípojky k jednotlivým objektom resp. odberateľom podľa postupu výstavby

SLANICA (G)

- zónu Predmostie a zónu Slanica je prepojiť na plynovod od obce Vavrečka s pokračovaním a riešením týchto zón s výhľadom pre napojenie – Prístav.

- vybudovať miestne STL rozvody plynu

- vybudovať prípojky k jednotlivým objektom resp. odberateľom podľa postupu výstavby

## 4.	Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok,

Zastavovacie podmienky vymedzujúce stavebné aktivity:

- uličná čiara, stavebná čiara, hranice stavebných pozemkov, verejné prejazdy a prechody, stanovenie hĺbky, šírky a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich pozemkov, k umiestneniu verejného technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a plochám zelene,

Zastavovacie podmienky, ktoré určujú orientáciu hlavnej fasády:

- vstupy na pozemok, akcentácia nárožia,

Zastavovacie podmienky intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového využitia vyjadrené koeficientom zastavanosti, indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vrátane nezastavaných plôch na pozemku.

## 5.	Regulatívy ochrany životného prostredia,

Koncepcia ochrany a tvorby životného prostredia smeruje k odstráneniu prípadne eliminácii javov negatívne vplývajúcich na životné prostredie. Z celkového nadhľadu sem možno zaradiť priority štátnej enviromentálnej politiky. Ide o:

- zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia - zmenu palivovej základňu  z tuhých palív na zemný plyn alebo elektrickú energiu,

- zníženie množstva znečisťujúcich látok vo vypúšťaých odpadových vodách  - realizácia rozvodov kanalizácie a ČOV prípadne systém spoľahlivých septikov,

- ekonomicky a ekologicky efektívne znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov -  odpadové hospodárstvo mesta musí byť v súlade s okresnou koncepciou vyvážať odpad na regionálnu skládku, obmedzovať množstvo odpadov, separovať odpad, využívať niektoré druhy odpadov na kompostovanie apod.

V rámci návrhu Doplnku územného plánu mesta Námestovo navrhujeme zrelizovať nasledujúce ekostabilizačné opatrenia. Medzi ekostabilizačné opatrenia možno rátať tie, ktoré smerujú k odstráneniu prípadne eliminácii javov negatívne vplývajúcich na životné prostredie:

- výsadba hygienickej a izolačnej vegetácie

- výsadba nelesnej drevinovej vegetácie

- sanácia brehov vodných tokov ( Michalovka, Jelení potok )

- návrh riešenia koncepcie systému vegetácie v navrhovanom zastavanom území

- návrh riešenia koncepcie odpadového hospodárstva obce

## 6.	Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,

Riešené územie jednotlivých zón bezprostredne nadväzuje na jestvujúcu zástavbu, jestvujúcu dopravnú sieť a rozvody inžinierskych sietí. Kompozičné a hmotové riešenie navrhovanej zástavby vychádza z historických daností stavebnej činností, záujmu ochrany pamiatok, súčasných potrieb obyvateľov mesta i prírodných podmienok.

Zóna BREHY – A

Riešené územie – obytná zóna Brehy (A) zaberá poľnohospodársku pôdu, ktoré je rozdrobená trasami elektrického vedenia VN, trasami vodovodov a vysokotlakového plynu. Územie, na ktorom navrhujeme výstavbu sa nachádza medzi zastavaným územím mesta a medzi horeuvedenými trasami ,ich ochrannými pásmami a záhradkovou osadou. Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia a pamiatkové zóny.

Zóna ČERCHLE – B

Riešené územie -  obytná zóna Čerchle(B) zaberá poľnohospodársku pôdu nachádzajúcu sa medzi zastavaným územím a hlavnými trasami VN a vysokotlakového plynu. Uzemie je popretkávané spleťou trás VN, ktoré bránia  optimálnemu obhospodarovaniu územia. Všetky vedenia je potrebné  preložiť. Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia a pamiatkové zóny.

Zóna PRIEMSEL – C

Riešené územie – Priemyselná zóna ( C) – naväzuje na jestvujúcu priemyselnú zónu formujúcu sa pozdĺž starej Kliňanskej cesty po Michalovský potok a pozdĺž cesty I/78, smer Klin. Časť navrhovaného riešenia je v jestvujúcom zastavanom území a potvrdzuje správnosť urbanistickej koncepcie platnej už v predchádzajúcej a platnej územnoplánovacej dokumentácii, ku ktorej riešime doplnok. Časť riešeného územia sa nachádza medzi cestou I/78 a ochranným lesom vodnej plochy Oravskej priehrady. V spolupráci so Správou CHKO Horná Orava v Námestove sa vypracovali regulatívy ochrany miestneho hydrického biokoridoru Michalovský potok a regulatívy ochrany ochranného lesa a podmienky výstavby v tomto priestore.

Zóna VOJENSKÉ – D

Riešené územie – obytno-rekreačná zóna Vojenské zabezpečí prechod medzi rekreačnou časťou, situovanou na brehu Oravskej priehrady a medzi priemyselnou zónou a umožní obyvateľom ubytovávať v súkromí a poskytovať rekreačné služby.  Rodinné domy, ktoré sa zrealizujú na tejto pôde zhodnotia jestvujúcu poľnohospodársku pôdu niekoľkokrát formou záhradok a výsadbou ovocných stromov.  Priestor medzi zastavaným územím a ochranným lesom  na východnej strane riešime ako lesopark, ktorý je vhodnou formou využitia ochranného priestoru ochranného lesa vodnej plochy Oravskej priehrady.

Zóna NÁBREŽIE – E

Riešená zóna Nábrežie má dôležitú polohu vzhľadom na lokalizáciu CMZ mesta Námestovo a pobrežie vodnej plochy Oravskej priehrady. Tu vznikne exkluzívne stredisko Oravskej priehrady s vyššou občianskou vybavenosťou a množstvom služieb pre návštevníkov i pre obyvateľov mesta. V súlade so schváleným územným plánom sa upravia brehové pomery tak, aby mohli slúžiť ako mestská pláž so športovými plochami a vybavenosťou. Dostatok zelených plôch parkovo upravených bude súčasťou riešenia.

Zóna PREDMOSTIE – F

V riešenom území – zóna Predmostie , kde sa situuje zimné Skicentrum so sedačkovou lanovkou a lyžiarskými vlekmi  sa prístupová komunikácia,  parkoviská, vstupný prevádzkový objekt a niekoľko ubytovacích a stravovacích zariadení umiestňujú na poľnohospodárskej pôde v blízkosti jestvujúcej čerpacej stanici pohonných hmôt, STK a výrobného areálu Punch Assemblies Námestovo s.r.o. Návrhom sa vytvorí ucelený zastavaný priestor, ktorý vyplní preluky medzi jestvujúcou čerpacou stanicou PHM a objektom STK.

Zóna SLANICA – F

Riešený priestor Slanica sa nachádza v LPP okolo cesty II/5209 vedúcej do Tvrdošína. Ochranné lesy vodnej plochy Oravskej priehrady majú okrem svojej ochrannej funkcie aj rekreačnú. Preto by bolo vhodné  ochranné lesy v zóne Slanica a v časti zóny Vojenské prekategorizovať na les osobitného určenia – rekreačný s novým prevádzkovým poriadkom  a regulatívami prestavby a navrhovanej výstavby objektov.

## 7.	Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby,

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení Zákona č. 237/2000 Z.z. podľa § 39a – Rozhodnutie  o umiestnení stavby sa nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené.

V navrhovanej územnoplánovacej dokumentácii uvádzame tieto stavby, na ktoré sa nebude vyžadovať rozhodnutie o umiestnení stavby:

- všetky navrhované komunikácie,

- všetky vedenia technickej vybavenosti (rozvody vody, rozvody kanalizácie, odlučovače ropných látok, rozvody VN,  trafostanice, rozvody NN, dátové rozvody, rozvody plynu,  AT – stanice, prečerpávacie stanice)

## 8.	Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,

Navrhovaná urbanistická koncepcia si vyžaduje delenie a sceľovanie parciel podľa textovej a grafickej  časti územnoplánovacej dokumentácie v zmysle uvedených regulatívov a zastavovacích podmienok.

## 9.	Zoznam verejnoprospešných stavieb,

Návrh Doplnku územného plánu mesta Námestovo vymedzuje verejnoprospešné stavby v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 a jeho aktuálnych doplnkov, za ktoré sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby, pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia , stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie, pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, pre verejnú správu a podobne.

Koncepčné riešenie  jednotlivých zón si nevyžadujú stanovenie stavebnej uzávery ani  veľkoplošných asanácií.

###### 9.1. Zóna BREHY (A)

9.1.1. PRE DOPRAVU:

1.1.	Komunikácia Aa

1.2.	Komunikácia Ab

1.3. 	Komunikácia Ac

1.4. 	Komunikácia Ad

1.5. 	Realizácia navrhovaných parkovísk

9.1.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ:

  - Rozvody vody

  - Rozvody kanalizácie

  - Odlučovače ropných látok

2.4	Rozvody VN

2.5	Trafostanice

2.6.	Rozvody NN

  - Dátové rozvody

  - Rozvody plynu

  - AT - stanica

9.1.3.3. PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ:

3.1.	Predajňa Rozličný tovar

3.2. 	Služby a zber separovaného odpadu

3.3.	Hromadné garáže

9.1.4. PRE VEREJNÚ ZELEŇ:

4.1.	Vysadiť solitéry zelene pozdĺž cesty C2

4.2.       Vysadiť  v okolí objektu obchodu, služieb a garáží vhodnú vyššiu zeleň z pôvodných a stanovištne vhodných druhov,

  - Objekty občianskej vybavenosti neoplocovať,

###### 9.2.	Zóna ČERCHLE (B)

9.2.1. PRE DOPRAVU:

1.1. 	Komunikácia Ba

1.2.	Komunikácia Bb

1.3.	Komunikácia Bc

1.4.	Komunikácia Bd

1.5.	Komunikácia Be

1.6. 	Komunikácia Bf

  - Komunikácia Bg

9.2.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ:

  - Rozvody vody

  - Rozvody kanalizácie

  - Odlučovače ropných látok

2.4	Rozvody VN

2.5.      Trafostanice

  - Rozvody NN

  - Dátové rozvody

  - Rozvody plynu

  - AT-stanica

2.10.    Čerpacia stanica odpadových vôd

9.2.3. PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ:

3.1.	Predajňa Rozličný tovar

3.2. 	Služby a zber separovaného odpadu

  - Športové plochy

9.2.4. PRE VEREJNÚ ZELEŇ:

4.1.	Vysadiť solitéry zelene pozdĺž cesty C2

4.2. 	Vysadiť  zeleň v okolí objektu obchodu, služieb

4.3.      Vysadiť parkovú zeleň v okolí športových plôch vhodnou vyššou zeleňou z pôvodných a stanovištne vhodných druhov,

4.4.     Objekty občianskej vybavenosti neoplocovať,

###### 9.3.	Zóna PRIEMYSEL ( C)

9.3.1. PRE DOPRAVU:

1.1. 	Komunikácia Ca

1.2.	Komunikácia Cb

1.3.	Komunikácia Cc

1.4.	Komunikácia Cd

1.5.	Komunikácia Ce

1.6. 	Komunikácia Cf

1.7. 	Komunikácia Cg

1.8.	Komunikácia Ch

1.9. 	Komunikácia Bm

  - Komunikácia Cx

9.3.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ:

2.1.	Rozvody vody

2.2.	Rozvody kanalizácie

2.3	Odlučovače ropných látok

2.4.       Rozvody VN

  - Trafostanice

  - Rozvody NN

  - Dátové rozvody

  - Rozvody plynu

  - Čerpacia stanica odpadových vôd

9.3.4. PRE VEREJNÚ ZELEŇ:

4.1.	Vysadiť solitéry zelene pozdĺž cesty B2 a C2

  - Vysadiť a udržiavať funkčnú izolačnú zeleň v 15 m páse od zóny Čerchle,

  - Rešpektovať a doplniť sprievodnú nelesnú vegetáciu okolo rigolu medzi zónou Priemysel a Vojenské,

4.3.      Vysadiť a udržiavať funkčnú izolačnú zeleň v 15 m páse od Michalovského potoka

4.4.      Vysadiť a udržiavať funkčnú izolačnú zeleň v 20 m páse od ochranného lesa Oravskej priehra   dy, pri výsadbe použiť stanovištne a funkčne vhodné pôvodné druhy drevín a krov, prevažne ihličnany,

4.5.      Doplniť a udržiavať brehové porasty vodného  toku Michalovský potok

4.6.	Ozeleniť vyššou zeleňou z pôvodných a stanovištne vhodných druhov jednotlivé areály v rozsahu min. 5% z celkovej plochy areálu,

4.7.	Jednotlivé areály je možné oplotiť,

###### 9.4.	Zóna VOJENSKÉ (D)

9.4.1. PRE DOPRAVU:

1.1. 	Komunikácia Da

1.2.	Komunikácia Db

1.3.	Komunikácia Dc

1.4.	Komunikácia Dd

1.5.	Komunikácia De

1.6. 	Komunikácia Df

1.7. 	Komunikácia Dg

1.8.	Komunikácia Dh

1.9. 	Komunikácia Di

1.10.	Komunikácia Dj

1.11. 	Komunikácia Dk

1.12.	Komunikácia Dl

1.13. 	Komunikácia Dm

1.14.	Komunikácia Dn

1.15. 	Komunikácia Do

  - Komunikácia Dr

  - Realizácia navrhovaných parkovísk

9.4.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ:

2.1.	Rozvody vody

  - Rozvody kanalizácie

  - Odlučovače ropných látok

  - Rozvody VN

  - Trafostanice

  - Rozvody NN

  - Dátové rozvody

  - Rozvody plynu

  - Čerpacia stanica odpadových vôd

9.4.3. PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ:

Obchodné, spoločenské a športové centrum

  - Záhradná reštaurácia v lesoparku

3.3. 	Zber separovaného odpadu

  - Športové plochy

9.4.4. PRE VEREJNÚ ZELEŇ:

  - Vysadiť solitéry zelene pozdĺž cesty C,2

4.2. 	Vysadiť  zeleň v okolí objektu obchodu, služieb,

4.3.      Vysadiť parkovú zeleň v okolí športových plôch vhodnou vyššou zeleňou z pôvodných a stanovištne vhodných druhov,

4.4.     Objekty občianskej vybavenosti neoplocovať,

4.5. 	Zrealizovať lesopark medzi obytnou časťou a ochranným lesom na západnej hranici riešeného územia

4.6.	Doplniť zeleň v ochranom lese, ktorý tvorí východnú a južnú hranicu riešeného územia, vyššou zeleňou z pôvodných a stanovištne vhodných druhov,

  - Rodinné domy je možné oplotiť,

  - Rekreačné objekty a areály neoplocovať s výnimkou technologických plôch, autokempingov          a športových plôch ( tenisové kurty, bazény),

9.4.5. PRE CESTOVNÝ RUCH A REKREÁCIU

  - Dobudovanie prístavného móla  za hotelom Studnička

5.2.     Realizácia športového klubu

  - Dobudovanie prístavného móla

  - Realizácia výcviku psov

###### 9.5.	Zóna NÁBREŽIE (E)

9.5.1. PRE DOPRAVU:

1.1. 	 Rozšírenie cesty I/78 a autobusová stanica

  - Komunikácia Na ostrov

  - Obslužná komunikácia k lodenici

1.4.       Realizácia navrhovaných parkovísk

9.5.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ:

2.1.	Rozvody vody

2.2.	Rozvody kanalizácie

  - Odlučovače ropných látok

  - Rozvody VN

  - Trafostanice

  - Rozvody NN

  - Dátové rozvody

  - Rozvody plynu

  - Čerpacia stanica odpadových vôd

9.5.4. PRE VEREJNÚ ZELEŇ:

  - Vysadiť solitéry zelene pozdĺž cesty B2,

  - Vysadiť  parkovú zeleň na brehu vodnej plochy Oravskej priehrady,

  - Vysadiť  zeleň na parkoviskách a v okolí navrhovaných objektov vyššou zeleňou z pôvodných a stanovištne vhodných druhov,

  - Rekreačné objekty a areály neoplocovať s výnimkou technologických plôch, autokempingov a športových plôch ( tenisové kurty, bazény),

9.5.5. PRE CESTOVNÝ RUCH A REKREÁCIU

  - Dobudovať mestskú pláž a vybavenosť pre pláž

  - Realizácia menších objektov vybavenosti  a služieb

  - Dobudovanie lodenice

  - Dobudovanie amfiteátra

  - Realizácia hotela

  - Realizácia krytej plavárni

  - Realizácia plavárne

  - Realizácia viacúčelovej haly

  - Realizácia športových plôch

###### 9.6.	Zóna PREDMOSTIE (F)

9.6.1. PRE DOPRAVU:

1.1. 	 Komunikácia Fa

1.2.	 Komunikácia Fb

1.3.	 Komunikácia Fc

1.4.	 Komunikácia Fd

1.5.	 Zrealizovať navrhované parkoviská

9.6.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ:

  - Rozvody vody

  - Rozvody kanalizácie

  - Odlučovače ropných látok

  - Rozvody VN

  - Trafostanice

  - Rozvody NN

  - Dátové rozvody

  - Rozvody plynu

  - AT-stanica

  - Čerpacia stanica odpadových vôd

9.6.3. PRE VEREJNÚ ZELEŇ:

4.1.	Doplniť a udržiavať brehové porasty vodného  toku – Jelení potok – nelesnou drevinovou vegetáciou,

  - Vysadiť  zeleň na parkoviskách a v okolí navrhovaných objektov vyššou zeleňou z pôvodných a stanovištne vhodných druhov,

  - Rekreačné objekty a areály neoplocovať s výnimkou technologických plôch, autokempingov a športových plôch ( tenisové kurty, bazény),

9.6.5. PRE CESTOVNÝ RUCH A REKREÁCIU

  - Realizácia prevádzkového objektu Lyžiarskeho areálu Magurka a sedačkovej lanovky

###### 9.7.	Zóna SLANICA (G)

9.7.1. PRE DOPRAVU:

1.1. 	 Komunikácia Ga

9.7.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ:

2.1.	Rozvody vody

  - Rozvody kanalizácie

  - Odlučovače ropných látok

  - Rozvody VN

  - Trafostanice

  - Rozvody NN

  - Dátové rozvody

  - Rozvody plynu

  - Čerpacia stanica odpadových vôd

9.7.4. PRE VEREJNÚ ZELEŇ:

4.1.	Doplniť zeleň v ochrannom lese vodnej plochy Oravskej priehrady vhodnou vyššou zeleňou z pôvodných a stanovištne vhodných druhov,

4.2.     Vysadiť zeleň v okolí navrhovaných objektov vyššou zeleňou z pôvodných a stanovištne vhodných druhov,

  - Udržiavať zeleň okolo chodníka  vedeného pozdĺž komunikácie II/520

  - Rekreačné objekty a areály neoplocovať s výnimkou technologických plôch, autokempingov a športových plôch ( tenisové kurty, bazény),

9.7.5. PRE CESTOVNÝ RUCH A REKREÁCIU

  - Dobudovanie vytipovaných priestorov pre pláž a športové plochy

  - Obnova a prestavba jestvujúceho domového fondu podľa regulatívov

  - Dobudovanie prístavných mól

  - Dobudovanie objektov občianskej vybavenosti a služieb

## 10.	 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Záväzné časti riešenia sa stanovujú ako

- regulatívy funkčného a priestorového využívania pozemkov a stavieb,

- regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,

- regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok,

- regulatívy  ochrany životného prostredia

- regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,

Verejnoprospešné stavby sa navrhujú

1.	 PRE DOPRAVU

- PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ

3.	 PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ

4.	 PRE VEREJNÚ ZELEŇ

- PRE CESTOVNÝ RUCH A REKREÁCIU

Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je  podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo  stavieb podľa par.108, odst.2, písmeno a/ stavebného  zákona, pri stavbách uvedených v časti 1,2 pokiaľ  nebude možné riešenie majetkoprávnych vzťahov dosiahnuť  dohodou alebo iným spôsobom. Verejný záujem na vyvlastnenie sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní.

Plochy a pozemky uvedené v časti 3,4,5 nepodliehajú vyvlastneniu. Všetky aktivity na uvedených plochách podliehajú prejednaniu v Mestskom zastupiteľstve.

Štatút verejnoprospešných stavieb nadobudnú plánované  objekty schválením Doplnku k územnému plánu mesta Námestovo ako územnoplánovacej  dokumentácie po ukončení procedurálneho procesu v  rozsahu vyjadrovacieho a schvaľovacieho konania.